PoweOff 0010 0000 0100 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 02 04 80 00 00 01
powerOn 0010 1000 0100 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1001

fanAuto 0010 1000 0100 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1001
fanHigh 0010 1000 0101 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000
fanMed 0010 1000 0110 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0111
fanLow 0010 1000 0111 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0110

sleepOn 0010 1100 0100 0111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0110
sleepOff 0010 1000 0100 0111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1010

modeFan 0010 1000 0000 0111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1110
modeCool 0010 1000 0100 0111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1010
modeDry 0010 1000 1000 0111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0110

temp18 0010 1000 0100 0011 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1110
temp19 0010 1000 0100 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1101
temp20 0010 1000 0100 0101 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1100
temp21 0010 1000 0100 0110 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1011
temp22 0010 1000 0100 0111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1010
temp23 0010 1000 0100 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1001
temp24 0010 1000 0100 1001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000
temp25 0010 1000 0100 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0111
temp26 0010 1000 0100 1011 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0110
temp27 0010 1000 0100 1100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0101
temp28 0010 1000 0100 1101 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100
temp29 0010 1000 0100 1110 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011
temp30 0010 1000 0100 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010

sweep 0010 1010 0100 0111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000

timerOn
      0h 0011 1000 0100 1000 0101 1111 0000 0000 0000 0000 0100

timerOff
      0h 0011 1000 0100 1000 0000 0000 0000 1011 1101 0100 1100

ACT 1-4bit
  Normal: 0010
  Timer: 0011

POWER 5bit
   Off 0
   On 1

SLEEP 6bit
   Off 0
   On 1

SWEEP 7bit
   On/Off 1

MODE 9-10bit
   fan 00
   cool 01
   dry 10

FAN 11-12bit
   auto 00
   high 01
   med 10
   low 11

TEMP 13-16bit
   18 0011
   19 0100
   20 0101
   21 0110
   22 0111
   23 1000
   24 1001
   25 1010
   26 1011
   27 1100
   28 1101
   29 1110
   30 1111

     +8900, -4500 + 500, - 650 + 550, - 600 + 500, -1750

+ 500, - 650 + 550, -1700 + 500, - 650 + 500, - 650

+ 550, - 600 + 550, - 600 + 550, -1700 + 550, - 600

+ 550, - 600 + 550, -1700 + 550, - 600 + 550, - 600

+ 550, -1700 + 500, - 650 + 550, - 650 + 500, - 650

+ 550, - 600 + 500, - 650 + 500, - 650 + 550, - 600

+ 550, - 600 + 550, - 600 + 550, - 650 + 500, - 600

+ 550, - 650 + 500, - 650 + 550, - 600 + 500, - 650

+ 500, - 650 + 550, - 600 + 550, - 650 + 500, - 650

+ 500, - 600 + 550, - 600 + 550, - 650 + 500, - 650

+ 550, - 600 + 500, -1700 + 600, - 600 + 550, - 600

+ 550, - 650 + 500